# Wulf Gaertner Autoparts AG incorpora muelles de suspensión en su  programa de repuestos

# Los talleres pueden recurrir a piezas MEYLE para reparar completamente las piezas dañadas en la suspensión y amortiguación – el fabricante hamburgués de repuestos comercializa desde nov-2011, el programa de muelles de suspensión para prácticamente todas las aplicaciones de vehículos actuales

Hamburgo, enero de 2012. Hace años, la sustitución de los muelles de suspensión era una práctica poco habitual, pero hoy tienen que sustituirse cada vez más a menudo. Por este motivo, Wulf Gaertner Autoparts AG incorpora en su oferta de recambios el programa completo de muelles de alta calidad de su marca MEYLE. De ese modo, en caso de reparaciones en la suspensión y amortiguación, los talleres pueden montar todas las piezas necesarias recurriendo a un único fabricante.

En la actualidad, los muelles se someten a un esfuerzo considerablemente mayor, debido a un peso del vehículo superior, a peores condiciones de las carreteras, a la optimización para lograr una mayor comodidad en la conducción y a una estructura ligera. De ello se deriva un mayor esfuerzo para los materiales, y en parte, unos diámetros de alambres inconsistentes, lo cual aumenta las demandas exigidas a muelles de chasis modernos. Ello tiene como consecuencia una fatiga de los materiales que empieza cada vez con mayor antelación, y que a menudo se detecta por la rotura de los muelles. Los muelles se fabrican con aceros flexibles de cromo-silicio y cromo-vanadio, y se corresponden por tanto con la filosofía de calidad MEYLE. Los muelles están protegidos contra corrosión gracias a una fosfatación de cinc y a un recubrimiento adicional de polvo. Para excluir posibles puntos débiles, los muelles mantienen siempre un diámetro de alambre constante.

“Con nuestra oferta ampliada de muelles de suspensión, los talleres pueden adquirir todos los repuestos de la misma marca si tienen que efectuar reparaciones en la suspensión y amortiguación. En este caso, la calidad de nuestra marca MEYLE garantiza que - tras la reparación - el cliente reciba un vehículo cuyos componentes montados duren más a pesar de estar sometidos a un esfuerzo superior“, comenta Nils Prochnow, jefe de Gestión de Productos en Wulf Gaertner Autoparts AG, haciendo referencia a la ampliación del programa.

Usted puede descargar los textos y las fotos de prensa en www.meyle.com, o encargarlos como fichero.

Contacto:

- Relaciones públicas de Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, tel.: +49 40 416208-17, e-mail: mvb@prvhh.de

- Wulf Gaertner Autoparts AG, Anja Volkers, tel: +49 40 67506-7453, e-mail: anja.volkers@meyle.com