# Tornillos  hechos fácil

Los brazos de suspensión MEYLE-HD no sólo duran más, sino que también pueden montarse y desmontarse mejor – Wulf Gaertner Autoparts ofrece ahora un amplio programa de juegos de brazos de suspensión HD para brazos oscilantes múltiples de VAG con nuevos tornillos con recubrimiento  anticorrosivo – Simplificación de los procesos en los talleres

Hamburgo, 16.08.2012. Para facilitar  el trabajo diario de sus clientes en el taller, Wulf Gaertner Autoparts AG orienta sus ofertas a las demandas de la práctica diaria. En el futuro se facilitará considerablemente a los talleres el montaje y desmontaje de los brazos oscilantes múltiples de VW y Audi gracias a un nuevo tornillo MEYLE anticorrosivo y recubierto con varias capas para el portaruedas.

Wulf Gaertner Autoparts AG ofrece una garantía de cuatro años para todos los juegos de brazos oscilantes de su marca premium MEYLE-HD. Para salvaguardar dicha garantía, diversos componentes se rediseñaron y mejoraron en comparación con la pieza original. Los talleres reciben juegos completos del fabricante hamburgués, entre otros, para ejes de brazos de suspensión VAG, pues el desgaste de los componentes principales también puede afectar a los elementos de unión. Por esta razón se recomienda cambiar los componentes por juegos o por pares.

En los modelos VW Passat, Skoda Superb, Audi A4, A6 y A8 a partir del año de fabricación de 1995 es frecuente que se originen problemas al desmontar los brazos de suspensión superiores, desmontaje que muchas veces sólo puede efectuarse con herramientas especiales. En algunos casos se producen incluso daños en el portaruedas. El motivo se debe entre otros a los diferentes materiales del portaruedas de aluminio y a su tornillo de acero. Entre ambos metales se produce una reacción química que provoca corrosión en contactos y ranuras, lo cual hace difícil aflojar el tornillo.  Este problema desaparece con el nuevo tornillo MEYLE. El mismo se compone de una aleación de cinc-níquel, una pasivación de capa gruesa y un recubrimiento final negro de cataforesis. En un test de rociado de sal de Wulf Gaertner Autoparts AG y 480 horas de duración, el tornillo con recubrimiento múltiple demostró su resistencia permanente contra la corrosión. Con ello puede desmontarse de forma considerablemente más sencilla que los tornillos convencionales sin recubrimiento o con recubrimiento de menor calidad. Con frecuencia no se requiere entonces ninguna herramienta especial.

El nuevo tornillo ya es un componente del material de montaje que se incluye completo en los juegos de brazos oscilantes MEYLE-HD para brazos oscilantes múltiples de VW y Audi.

Contacto:

- Relaciones públicas de Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, tel: +49 40 416208-17, e-mail: mvb@prvhh.de

- Wulf Gaertner Autoparts AG, Anja Volkers, tel: +49 40 67506-7453, e-mail: anja.volkers@meyle.com