MEYLE presenta la varilla de acoplamiento HD con juego de llaves para un montaje cómodo

Wulf Gaertner Autoparts desarrolla la siguiente generación de varillas de acoplamiento HD – Una nueva pieza favorita para los mecánicos: el juego de llaves facilita el montaje – Durabilidad considerablemente mayor gracias a optimización técnica

Hamburgo, 21 de noviembre de 2012. Wulf Gaertner Autoparts AG presenta ahora la tercera generación de sus varillas de acoplamiento MEYLE-HD. En las dos primeras etapas de desarrollo, la prioridad se centraba en una vida útil prolongada de las piezas, y ahora, los ingenieros procuran que los componentes también puedan montarse y desmontarse con mayor facilidad.  Un juego de llaves de 16 en el perno esférico permite que la reparación sea más cómoda para el mecánico.

Wulf Gaertner Autoparts ofrece varillas de acoplamiento HD para más de 10.000 aplicaciones en versión reforzada, las cuales han sido optimizadas técnicamente por los ingenieros de la empresa en comparación con la pieza original. Así, las cabezas esféricas de las varillas de acoplamiento MEYLE-HD tienen un diámetro 22 milímetros mayor. Con ello aumenta la superficie en hasta un 50 por ciento, lo cual incrementa la capacidad de carga de las varillas de acoplamiento. Existe otro aspecto que permite que las varillas de acoplamiento MEYLE-HD sean más sólidas: la cabeza esférica se encaja en un asiento de plástico Clip-on de polioximetileno (POM) a prueba de desgaste, y está fijada en la carcasa de acero mediante muescas de sujeción. A continuación, en la parte posterior del asiento de plástico se fija un anillo de seguridad adicional mediante ultrasonido, para aumentar aún más las fuerzas de extracción del perno esférico.

Estas medidas permiten una durabilidad considerablemente más prolongada de las varillas de acoplamiento. Ello también se demuestra en pruebas de funcionamiento continuo realizadas en la Universidad Helmut-Schmidt de Hamburgo, en las cuales, después de 1.000.000 ciclos no pudo detectarse ningún indicio de holgura en la rótula.

Junto a la calidad y durabilidad de sus piezas, el fabricante hamburgués valora sobre todo la comodidad de montaje.  Así, en el dimensionamiento de repuestos, Ios ingenieros de Wulf Gaertner Autoparts mantienen controladas las secuencias en el taller. En la varilla de acoplamiento HD han integrado por ejemplo un juego de llaves de 16 directamente en el perno esférico, lo cual permite que el montaje y desmontaje sea más sencillo y rápido.

Los textos y fotos de prensa pueden descargarse en www.meyle.com o encargarse como fichero.

Contacto:

1. Relaciones públicas de Hoyningen-Huene, Marc von Bandemer, tel: +49 40 416208-17, e-mail: mvb@prvhh.de

2. Wulf Gaertner Autoparts AG, Anja Volkers, tel: +49 40 67506-7453, e-mail: anja.volkers@meyle.com